## Slide 1: 燈具使用說明
姓名：王毅鈞

## Slide 2: 摘要
啟動流程
燈具WIFI熱點
補光機制
自訂補償的目標 LUX
燈具LUX的計算方式
抓取 IP
抓取 LUX 及燈具亮度百分比
設定 LED 模式
設定排程
排程說明
取得排程、目標LUX、LED模式參數狀態
燈具規格

## Slide 3: 啟動流程
在燈具插電後
會先連結到 WIFI
如果沒連接到的話燈具會分享熱點讓你可以去修改WIFI的連線
連結到 WIFI 後
燈具會閃一下
接下來會從 time.google.com 的 NTP 伺服器
抓取時間資料 抓取成功後
燈具會閃一下
到這裡就可以開始進行設定排程以及抓取LUX和燈具亮度百分比資料的動作了
注意 未設定排程前 以及 12 PM ～ 6 AM 燈具是不會亮的

## Slide 4: 燈具WIFI熱點
熱點名稱：SmallLED
熱點密碼：Zz-23317713
熱點燈具的IP位置：10.0.1.1
注意：該情境只會再燈具插電後一開始連接不上WIFI時開啟熱點，如果是在燈具已經連接上WIFI後，欲修改燈具的帳密，請先重啟燈具(插拔電源)

## Slide 5
連接到熱點後 請至瀏覽器上輸入 10.0.1.1 就可以進入設定畫面

## Slide 6
點擊Configur wifi後，選取要連接的網路並點即save即可
WIFI的連接狀態 到下次重啟燈具 也是不會消失的

## Slide 7
mode=1
mode=0

## Slide 8: 補光機制
當環境光 LUX 低於 40 LUX 時即會進行補光的機制
如果高於的話燈具會漸漸變暗
並且逐漸趨向於能讓該區域達到 40 LUX

## Slide 9: 自訂補償的目標 LUX
192.168.43.101/TargetLUX?lux=40
路徑參數 IP位置/TargetLUX?lux=40
使用情況 任何時刻都可以更改

## Slide 10: 燈具LUX的計算方式
燈具的LUX數據 主要是透過讀取光敏電阻的類比訊號
並和光照計得到的LUX去做比例的轉換關係
比例關係為
Rate(轉換比例) = lux (照度計) / pr(光敏電阻訊號)
燈具lux值 = pr*rate;
該轉換式可以再程式 function CovertLux() 以及 Brightness() 看到

## Slide 11: 抓取 IP
在使用燈具前
需確保燈具設定的 WIFI 連接是正確的
抓取燈具 IP 位置的動作
可以藉由外部的 IP SCAN TOOL 或是 Router 來做取得

## Slide 12: 抓取 LUX 及燈具亮度百分比
使用 Get 請求
直接根據燈具的 IP 發送 Get 請求即可
網址路徑：燈具IP
範例：192.168.43.120
回傳資料 ( Json 格式 )
{ "Senser": 100, "Lightness": 80}

## Slide 13: 設定LED模式
如果不想做排程的動作，並且只想使用燈光補償的功能
可以參考底下
192.168.43.101/LEDMode?mode=1
關閉排程 只開啟 LED 開始偵測 LUX
192.168.43.101/LEDMode?mode=0
啟動排程 開啟 LED 開始偵測 LUX
Get 參數 | 說明
mode | 1 = 關閉排程 只開啟燈光補償的機制
 | 0 = 啟動排程 並開啟燈光補償的機制 Ps：未到排程時間時燈具是不會進行燈光補償的

## Slide 14: 設定排程
使用 Get 請求
網址路徑：燈具IP/Schedule
Get 參數
注意!! 在排程執行過程中，提交新參數的話 排程會中斷目前的排程，並執行新的參數
Get 參數 | 說明
Hour | 小時
Minute | 分鐘
Duration | 燈具開啟持續時間(API能用 燈具會亮)
Standby | 燈具關閉持續時間(API能用 燈具不會亮)
Loop | 排程執行重複次數

## Slide 15
網址範例：
192.168.43.120/Schedule?hour=12&minute=27&duration=10&standby=10&loop=3
透過下圖 可看到請求後的回傳資料

## Slide 16: 排程說明
根據上圖說明
當時間抵達使用者設定的時間 中午 12：27 時會啟動燈具
而啟動的持續時間為 10 秒鐘
過了 10 秒鐘後
進行關閉燈具的動作
執行關閉時間為 10 秒鐘
當執行結束後 會根據使用者設定 loop = 3 的次數
來重複3次開啟及關閉燈具各 10 秒的動作
所以上圖排程所花費的總時間為 60 秒
全部動作結束後 燈具會關閉 直到下一次中午 12：27 的到來
才會再開啟

## Slide 17: 取得排程、目標LUX、LED模式參數狀態
192.168.43.101/Status
下圖為回傳的資料
透過此方法 您可以檢查
目前的排程
目標LUX值
LED模式參數為何

## Slide 18: 燈具規格
燈具規格 | 
出光角度 | 120度
耗電功率/光通量 | 大顆的LED燈是20W / 2060Lm
耗電功率/光通量 | 小顆的LED燈是10W / 1030Lm
防水等級 | IP66
電源 | DC12V
光源 | SMD光源